## Slide 1: Módulo 2 – Teoria da Amostragem Sistemas Multimédia Ana Tomé José Vieira
Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática
Universidade de Aveiro

## Slide 2: Sumário
Noção de filtro
Conversão A/D
Amostragem de sinusóides
Amostragem e “aliasing”
Critério de Nyquist
O som digital
O formato MIDI

## Slide 3: Filtros
Os filtros são elementos essenciais no processamento e manipulação de sinais. Uma vez que permitem separar sinais que se situam em zonas diferentes do espectro.
O exemplo mais simples de filtro é o passa-baixo. Apenas as frequências inferiores à frequência de corte conseguem passar.
Existem ainda os seguintes tipos:
  Passa-alto
  Passa-banda
  Rejeita-banda
Resposta em frequência
Notes: Correr aqui a demo dos filtros Java

## Slide 4: Conversão Analógico Digital

## Slide 5: Amostragem

## Slide 6: Amostragem
Período de amostragem

## Slide 7: Amostragem
Questão: Em que condições a informação contida nas amostras é idêntica à contida no sinal original?
Objectivo: Não desperdiçar recursos com sobre-amostragem.
Critério de Nyquist: A frequência de amostragem deve ser maior que o dobro da frequência máxima do sinal.

## Slide 8: Amostragem de Sinusóides
Considere-se uma sinusóide de frequência f0 [Hz]
Se se amostrar esta sinusóide a uma frequência fa=1/Ta, teremos
que pode ser colocada na forma
em que F0 é a frequência normalizada
Fazendo
temos finalmente

## Slide 9: Amostragem de Sinusóides e Alias
Questão: se se amostrar uma sinusóide a uma dada taxa de amostragem fa, quantas sinusóides, de diferente frequência, existem que depois de amostradas resultam no mesmo sinal discreto?
Resposta: Todas as sinusóides de frequência f0+kfa em que

## Slide 10: Alias
Notes: Mostrar aqui os demos de alias

## Slide 11: Componentes de “alias”
fa±f0
±f0

## Slide 12: Conversão A/D e D/A
Notes: Simulação Aliasing Simulink

## Slide 13: Alias
Notes: Simulação Aliasing Simulink

## Slide 14: Conversão A/D sem “alias”

## Slide 15: Conversão A/D sem “alias”
Filtro Passa-baixo

## Slide 16: Conversão A/D sem “alias” Critério de Nyquist
Para evitar o “aliasing” na operação de amostragem, o conversor A/D só deve “ver” as frequências menores que fa/2
Critério de Nyquist: Para que não ocorra “alias” na operação de amostragem a frequência de amostragem fa deve ser maior que o dobro da frequência máxima fmax do sinal:

## Slide 17: Conversão A/D e D/A sem “aliasing”

## Slide 18: Lâmpada Fluorescente
O que acontece se filmar uma lâmpada fluorescente a 744 frames por segundo?

## Slide 19: O Som Digital
Dos discos de vinil à cloud

## Slide 20: O que é o Som?
Quando algum objecto vibra, comunica esse movimento às partículas de ar mais próximas que por sua vez empurram as suas vizinhas
Este movimento propaga-se pelo ar dando origem ao que se designa por som
No ar o som propaga-se a 340 metros por segundo
O som também se propaga em materiais sólidos e líquidos mas com velocidades diferentes

## Slide 21: Comprimento de onda

## Slide 22: Frequência
Som grave (250Hz)
Som agudo 1kHz
O comprimento de onda l relaciona-se com a frequência f por v=lf, em que v é a velocidade do som

## Slide 23: Um pouco de história
Em 1877 foi realizada a primeira gravação da voz humana por Thomas Edison com um “phonautograph” inventado por Scott

## Slide 24: Os discos de vinil
O disco de vinil foi um suporte bastante popular para distribuição de música até aos anos 90
Um dos maiores problemas residia na acumulação de partículas de pó nos sulcos e que causava muito ruído.

## Slide 25: O ruído nos discos de vinil
Sulcos de um disco de vinil
Sulcos de um disco de vinil com pó que causa ruídos

## Slide 26: O som digital
A partir dos anos 90, com o surgimento dos computadores, tornou-se possível armazenar som em formato digital.
No formato digital, o som é transformado em números, pelo que se não ocorrerem erros na sua leitura a qualidade original não se degrada.
A operação que transforma o som em números designa-se por conversão analógico / digital.

## Slide 27: Conversão para digital

## Slide 28: Ouvir os números
O som +1 -1 +1 -1 +1 .......
O som -1 0 +1 0 -1 0 +1 .......
No formato digital os sons são armazenados como sequências de números que representam a amplitude de cada amostra
fa= 8kHz

## Slide 29: O Compact Disc (CD)
Os CD foram um formato bastante popular para o armazenamento de música em formato digital até ao aparecimento dos leitores de MP3.
Nos CDs, cada amostra é representada com 16 bits permitindo a representação de 65536 níveis de amplitude. A frequência de amostragem utilizada é de 44100Hz.
A capacidade de armazenamento de um CD é de cerca de 807MBytes.
Um CD pode assim armazenar cerca de 80 minutos de música estéreo: 80 minutos × 60 segundos × 2 bytes por amostra × 2 canais × 44100 amostras por segundo ≈ 807Mbytes
Nota: 1MByte= 1024×1024 bytes

## Slide 30: O Compact Disc (CD)
Superfície do CD ampliada

## Slide 31: Formatos de áudio digital
Existem vários formatos para armazenar áudio não comprimido.
O mais popular em ambiente Windows é o formato “wav”. No entanto, este formato também armazenamento de áudio comprimido mantendo a mesma extensão.
Outro formato popular no ambiente Mac é o “au”.
Os ficheiros destes dois formatos são constituídos por um cabeçalho em que são definidos parâmetros tais como: frequência de amostragem, nº de bits por amostra, nº de canais, etc.
O programa gratuito audacity permite a reprodução e edição deste tipo de ficheiros.
No Matlab com o comando audioread podemos igualmente ter acesso às amostras guardadas num ficheiro “wav” e passá-las para um vector.

## Slide 32: Áudio na Cloud
Desmaterialização da música, deixou de haver suporte físico.
mp3, AAC,...

## Slide 33: O Formato MIDI
Midi – Musical Instrument Digital Interface
Esta norma foi criada em 1983 por grupo de empresas e é mantido pela MMA (Midi Manufactures Association)
Permite codificar a informação contida num trecho musical;
Deste modo podemos escolher que instrumento irá ser usado para tocar a música, em geral um sintetizador

## Slide 34: Instrumentos MIDI
Teclado MIDI
PC com interface Midi
Cabo MIDI
Sempre que se prime uma tecla no teclado MIDI este envia pela interface MIDI um comando que o PC interpreta.
1001 0000

## Slide 35: Ficheiro MIDI
Notes: Abrir o ficheiro midi osusanna.mid com o Garage Band