## Slide 1: Módulo 4 – Compressão de Vídeo Sistemas Multimédia Ana Tomé José Vieira
Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática
Universidade de Aveiro
Notes: Vou iniciar a apresentação do trabalho realizado no Doutoramento

## Slide 2: Sumário
O sinal vídeo
  O vídeo digital- CCITT 601
  Os formatos de vídeo
Compressão de vídeo
  Redução de informação
  Redundância temporal
MPEG

## Slide 3: Percepção do Movimento
tempo
Frame
Apresentando uma sequência de imagens ao olho humano com uma
cadência suficientemente rápida cria-se a ilusão de movimento.
Cinema: 24 frames/segundo (cada frame pode ser projectada 2 ou 3 vezes).
Televisão: (25/30) frames /segundo

## Slide 4: Tipos de Ligações de Vídeo Analógico
Vídeo por componentes
  As três componentes de cor são transmitidas em fios diferentes;
  Podem ser usados os formatos RGB, YUV ou YIQ para representar a cor;
Vídeo composto
  Um único fio transporta um único sinal com as 3 componentes;
  A componente de luminância é modulada em separado das componentes de crominância;
S-video
  A luminância é transmitida num fio e as componentes de crominância noutro;
  Apresenta melhor qualidade que o vídeo composto.

## Slide 5: Vídeo Digital
Os primeiros formatos de vídeo digital representavam a informação sem qualquer compressão;
Mesmo assim proporcionavam grandes vantagens:
  Possibilidade de armazenamento em servidores de dados;
  Possibilidade de realizar cópias sem perca de qualidade;
  Possibilidade de realizar filtragem digital para a eliminação de ruído;
  Acesso direto facilitando a edição.

## Slide 6: Vídeo Digital
Componentes YUV
  Emissão de TV
  Compressão é mais eficiente
O vídeo digital são versões “scaled” e com offset do sistema YUV – designadas por YCbCr (CCIR-601)
  8 bits para cada componente nos intervalos
    Y – [16, 235]
    C – [16, 240]

## Slide 7: Normas de Vídeo Digital
 | HDTV | CCIR 601 NTSC | CCIR 601 PAL | CIF | QCIF
Resolução da Luminância | 1920 x 1080 | 720 x 486 | 720 x 576 | 352 x 288 | 176 x 144
Resolução da Crominância | 960 x 540 | 360 x 486 | 360 x 576 | 176 x 144 | 88 x 72
Sub-amostragem de cor | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:2:2 | 4:2:0 | 4:2:0
Frames/seg | 29.97 | 29.97 | 25 | 29.97 | 29.94
Relação Aspecto | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3
Entrelaçamento | Sim | Sim | Sim | Não | Não
http://www.equasys.de/videoformats.html

## Slide 8: Compressão?
Uma Frame ocupa 1 Mbyte
  720*486*3 bytes= 1049760 bytes ≈ 1 MByte
1 segundo de vídeo (PAL) ≈ 25 MBytes
1 minuto de vídeo (PAL) ≈ 1.5 Gbytes
1h de vídeo (PAL) ≈ 90 Gbytes
Para manipular vídeo não compactado
  Armazenamento com terabytes (o DVD 4.7Gbytes)
  Largura de banda da ordem de 200 Mbit/seg
    25 Mbytes ×8 = 200 Mbits

## Slide 9: Compressão de Vídeo
Redução da redundância espacial (da imagem)
  Reduzir o tamanho das frames
  Compressão de imagem (codificação com perdas)
Redução da redundância temporal
  Duas frames consecutivas (em cenas com pouco
  movimento) não são significativamente diferentes
    -Utilização de codificadores preditivos
    -Utilização de detectores de movimento
E o sinal áudio?

## Slide 10: Compressão de Vídeo
Redução da irrelevância espacial
  Sub-amostragem das componentes de cor
Redução da irrelevância temporal
  Podem-se introduzir alguns artefactos nas sequências mais rápidas porque o sistema de visão tem uma percepção espaço tempo limitada.

## Slide 11: Redundância Temporal
Vídeo com pouco movimento
Vídeo com movimento de câmara

## Slide 12: Redundância Temporal – Diferença Entre Frames
Vídeo com pouco movimento
Vídeo com movimento de câmara

## Slide 13: Redundância Temporal – Diferença Entre Frames
Vídeo com pouco movimento
Vídeo com movimento de câmara

## Slide 14: Medição da Qualidade de Vídeo
Testes subjetivos
  São usados utilizadores humanos para classificar a qualidade do vídeo
  São visionadas pares (A e B) de sequências de vídeo para avaliação
  Os utilizadores têm de realizar uma classificação de acordo com uma escala standard
  Em geral uma das sequências de vídeo é uma referência

## Slide 15: Medição da Qualidade de Vídeo
Testes objetivos
  É calculado o Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) entre o vídeo codificado e a referência
  Se o vídeo tiver Nf frames f

## Slide 16: Segmentação da Frame
A frame atual é dividida
  em blocos não sobrepostos de tamanho N×N.
    8×8 ou 16×16
  Para cada bloco B é procurado um bloco C na frame de referência
    O vector de movimento
    (x,y)-topo superior esquerdo do bloco

## Slide 17: Vector de Movimento

## Slide 18: Frame Reconstruída com MV

## Slide 19: Exemplo
Original: duas frames consecutivas

## Slide 20: Exemplo
Diferença entre as frames
Diferença após compensação
de movimento

## Slide 21: Detecção de Movimento
Algoritmos de procura
Medidas de semelhança ou distorção
Codificação do bloco B
  Se encontrar um bloco C – vector de movimento
  Se não encontrar bloco C – o bloco é codificado diretamente.
  Nota: C é um bloco na frame de referência
Vectores movimento nas componentes de cor
  Calculados a partir da luminância (necessário scaling)

## Slide 22: Algoritmo de Procura
Para cada bloco da frame i+1 pesquisa-se por um bloco “semelhante” na frame i.
A medida de “semelhança” ou distância, pode ser obtida pelo MSE da diferença entre blocos.
Em geral usa-se apena a componente de luminância Y.
frame i
frame i+1

## Slide 23: Sequência de Vídeo
Tramas de diferentes tipos
I frame – é a trama de referência

## Slide 24: Uma Sequência de Vídeo
Frame I (intra pictures) – descodificadas independentemente;
Frame P (predictive pictures) – descodificadas a partir das I ou P anteriores;
Frame B (bidirectional predictive pictures) – descodificadas a partir das I ou P anteriores e seguintes.

## Slide 25: Normas de Vídeo Comprimido
Motion JPEG
  Cada frame é apenas comprimida para JPEG
  Usado em algumas máquinas fotográficas
  Não tira partido da redundância temporal do vídeo
MPEG- 1 (1991)
  1,2 a 1,5Mbps
  352×240 a 30fps (ou 352×288 a 25fps)
  qualidade VHS
MPEG-2
  De 352×240 a 30fps (ou 352×288 a 25fps)
  Até alta definição 1920×1250 a 60 fps
  TV e HDTV

## Slide 26: MPEG-2 (níveis)
 | Tamanho | Pixel/s ≈ | Aplicação
Low (4Mbps) | 552×288×30 | 3M | Qualidade VHS
Main (15Mbps) | 720×576×30 | 12M | Qualidade TV
High (60Mbps) | 1440×1152×60 | 96M | HDTV
Very High (80Mbps) | 1920×1152×60 | 128M | Produção de Filmes

## Slide 27: Normas Vídeo e Compressão
H.261: 1993
  Transmissão de vídeo em tempo real na rede telefónica digital
    n × 64kbs (ISDN- integrated services digital networks)
  Formato CIF
  Sistemas de Vídeo conferência
H.263 e H.263+
  Sistemas videoconferência sobre redes telefónicas fixas ou móveis
H.264 (MPEG-4 AVC)
  Formato atualmente mais utilizado. Maior compressão que o formato MPEG-2.
  Permite codificar 4K

## Slide 28: Bibliografia
Mandal – Multimedia Signals and Systems
  Exemplo de compensação do movimento (CD-ROM, matlab)
Nuno Ribeiro, José Torres- "Tecnologias Compressão Multimédia"